## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии со следующими основными нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;

- СНиП 35-01-2001 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

- МДС 30-3.2011 Методические рекомендации по систематизации хранения индивидуального автотранспорта в городах.

- Методические рекомендации по благоустройству территорий муниципальных образований;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект благоустройства элементов благоустройства территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Думская ул., д. 5/22 разработан на основании:

- задания на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 221-9-24622/17 от 8 сентября 2017 г.;

- задания на проектирование (Техническое задание);

- топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «СТГК» в мае 2017 г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям действующей нормативной документации.

# Сведения о компютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов

При  разработке данного проекта использовались следующие программные продукты:

- AutoCad LT 2017;

- Microsoft Word 2010;

- ПК «Гранд-смета».

- ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Участок проектирования является частью внутриквартальной территории и ограничен с севера домом 5/22, лит. Г по Думской улице, с востока, юга и запада – домом 5/22, лит. А по Думской улице.

- ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА, СУЩЕСТВОВАВШЕГО ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОУЙСТРОЙСТВА

В настоящее время в границах проектирования находится детская и спортивная площадки в набивном покрытии, местами изношенном и заросшим травой, площадка в набивном покрытии, где в настоящее время паркуются автомобили, а также озеленение по периметру обеих площадок с прогалинами в газоне.

# описание цели и задач планируемого благоустройства

Цель: создание эмоционально благоприятных условий пребывания жителей во дворе дома, улучшение экологического состояния территории, улучшение условий пребывания на детской и спортивной площадках, создание зоны отдыха.

Задачи:

- оборудовать территорию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями;

- устроить полимерное покрытие;

- отремонтировать набивное покрытие;

- установить детское и спортивное оборудование;

- устроить плиточное мощение;

- установить малые архитектурные формы (скамьи, урны, вазоны);

- озеленить территорию.

# обоснование экономической эффективности и социальной значимости планируемого благоустройства

Благоустройство территории является важнейшей сферой деятельности муниципального образования № 78. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. При выполнении комплекса мероприятий возможно улучшение общей инфраструктуры микрорайона, улучшение экологического состояния и внешнего облика микрорайона, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий в общественных местах.

# описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства

Благоустраиваемая территория находится на территории Центрального района, муниципальный округ № 78. Вокруг территории проектирования расположены пятиэтажные и трехэтажные здания в светлых тонах.

# ландшафтный анализ территории

Рельеф местности имеет равномерный уклон, позволяющий организовать систему сбора осадков с территории.

На участке проектирования насаждения расположены по периметру площадок и включают в себя кустарники и деревья таких пород, как Ель, Клен, Осина, Ива, Рябина, Липа.

# Основные технико-экономические показатели ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

| ППоз. | Наименование | Площадь, м2 | Процент, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Площадь участка в границах проектирования | 3483,4 | 100,0% |
| 22 | Площадь проектируемого газона | 167,9 | 4,8% |
| 33 | Площадь восстановления газона | 319,6 | 9,2% |
| 44 | Площадь проектируемого плиточного мощения | 21,7 | 0,6% |
| 55 | Площадь ремонтируемого набивного покрытия | 51,0 | 1,5% |
| 66 | Площадь проектируемого полимерного покрытия | 210,8 | 6,1% |
| 77 | Площадь, не включенная в проектирование | 2712,5 | 77,9% |

# планировочная организация ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

При решении схемы планировочной организации земельного участка учитывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования, пешеходные и транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих территорий, проездов и улиц.

Проект благоустройства элементов благоустройства предусматривает:

- устройство полимерного покрытия;

- устройство плиточного мощения;

-  ремонт набивного покрытия;

- установка детского и спортивного оборудования;

- установка вазонов, скамеек и урн;

- устройство газона;

- восстановление газона;

- посадки кустарников и деревьев

Конфигурация детской и спортивной площадок, а также зоны отдыха предусмотрены проектом в соответствии со сложившейся планировкой двора и с учётом требований технического задания.

# Инженерная подготовка территории

Рельеф участка проектирования имеет равномерный уклон. На участке предполагается частичное сохранение существующей выборочной вертикальной планировки с изменением существующего перепада высотных отметок. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

# Благоустройство и озеленение участка проектирования

Проектом предусмотрен ремонт набивного покрытия, устройство полимерного покрытия, установка детского и спортивного оборудования, устройство плиточного мощения, восстановление газона, устройство газона, посадки кустарников (в куртины) и деревьев.

Проектируемое полимерное покрытие выполнено в цветах, соответствующих RAL6018 (зеленый), RAL5015(синий), RAL3002(красный), RAL1016(желтый).

На западе объекта проектирования предусмотрено устройство газона и пешеходной дорожки в плиточном мощении («Брусчатка» 200х100х60), а также посадка деревьев (Клен остролистный) и кустарников (Сирень обыкновенная, Чубушник венечный) для улучшения санитарных условий, визуального зонирования территории и обособленности от внутридворового проезда. На западе участка проектирования по обе стороны транзитной пешеходной дорожки в плиточном мощении предусмотрены посадки Спиреи Японской.

На юге зоны отдыха предусматривается посадка Сирени обыкновенной. В вазонах предусматривается посадка Шалфея лугового и Лаванды узколистой.

На юге детской площадки предусматривается устройство дорожки в плиточном мощении («Брусчатка» 200х100х60).

После завершения строительных работ производится благоустройство территории. Выполняются планировочные работы, ликвидируются ненужные выемки и насыпи.

# Функциональное зонирование участка проектирования

Проектом предусматривается благоустройство детской площадки для младшего и старшего возрастов, спортивной площадки, устройство зоны отдыха.

# Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Проект благоустройства выполнен с максимальным сохранением зелёных насаждений. В целях уменьшения пылевыделения свободные от пешеходных зон и площадок участки территории проектирования озеленяются путем создания газона (посев многолетних трав).

# перечень мероприятий по доступности маломобильных групп населения

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на данную территорию, дорожно-тропиночная сеть сопрягается по высотным отметкам с существующим внутридворовым проездом

# обоснование возможности осуществления благоустройства по этапам

Согласно данному проекту благоустройство территории выполняется в один этап. Возможность осуществления благоустройства и его этапность зависит от муниципальных программ.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.